|  |  | Утверждены Приказом ФНС России От ________ № ___________ |
| --- | --- | --- |

Правила

формирования файлов, передаваемых  автоматическими средствами измерения и учёта концентрации объёма безводного спирта в готовой продукции, объёма готовой продукции

Термины, определения и сокращения

В настоящем документе используются следующие термины, определения, сокращения и соглашения:

| АП | - алкогольная продукция |
| --- | --- |
| АСИиУ | - автоматические средства измерения и учета концентрации объёма безводного спирта в готовой продукции, объёма готовой продукции |
| ГФЭС | - головная фракция этилового спирта |
| ЕГАИС | - единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции |
| ПО | - программное обеспечение |
| РЦУК | - региональный центр управления и контроля |
| СП | - спиртосодержащая продукция |
| ФЛК | - форматно-логический контроль |
| ФЦУК | - федеральный центр управления и контроля |
| ЭС | - этиловый спирт |

Описание правил формирования файлов

## Общие положения

### Форматы файлов АСИиУ определены в приказе ФНС от 30 ноября 2006 г. N САЭ-3-07/823@ «Об утверждении форматов информации, передаваемой автоматическими средствами измерения и учета концентрации  и объема  безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции».

Определены форматы файлов, передаваемых автоматическими средствами

измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции,

объема готовой продукции, которыми оснащается основное технологическое

оборудование для производства:

- этилового спирта, в том числе денатурированного этилового спирта (денатурата);

- алкогольной продукции (за исключением вина);

- спиртосодержащей пищевой продукции (за исключением виноматериалов);

- спиртосодержащей непищевой продукции;

- вина (за исключением натурального вина, в том числе игристого вина, газированного вина, шипучего вина, шампанского) и (или) виноматериалов;

- натурального вина, в том числе игристого вина, газированного вина, шипучего вина, шампанского.

### Формат файлов и требования к составу и характеристикам реквизитов приведены в таблицах 1 - 6.

### В файле отражаются данные по одному режиму работы одного АСИиУ за один подотчетный день(в одном файле поля SensorName,  SensorNumber,  SensorDate,  Mode имеют одни и те же значения для всех измерений).

## Процесс формирования файла АСИиУ в ЕГАИС различается в зависимости от того, в соответствии с каким технологическим процессом фиксируются сведения о продукции.

### Правила формирования файлов АСИиУ при производстве продукции

#### По результатам работы каждого АСИиУ, по каждому режиму работы, за каждый подотчетный день формируется отдельный файл. При  этом если в течение дня на одной линии производилась разная продукция, по каждой из них в файле формируется отдельная запись.

#### Каждому новому измерению соответствует строка в файле.

#### Файл содержит данные о произведенной продукции только за подотчетный день.

### Правила формирования файлов АСИиУ при отгрузке продукции, в т. ч. при возврате поставщику

#### Файл содержит данные об отгруженной продукции только по конкретной отгрузке.

#### По каждому наименованию отгруженной продукции формируется отдельный файл.

Правила формирования файлов АСИиУ при получении продукции, в т. ч. при возврате от покупателя

#### Файл содержит данные о полученной продукции только по конкретному получению.

#### По каждому наименованию полученной продукции формируется отдельный файл.

## Правила формирования файла АСИиУ для передачи в ЕГАИС

### Правила  формирования наименования файла

Имя файла должно иметь следующий формат:

<Код организации> + «_» + <Код режима работы АСИиУ> + «_» + < Дата и время начала работы средства измерения > + «_» + <Серийный номер АСИиУ>,

где:

Код организации – код, идентифицирующий организацию, подключенную к ЕГАИС;

Код режима работы АСИиУ – код режима работы АСИиУ, для которого сформирован файл( в соответствии со справочником режимов работы АСИиУ);

Дата и время начала работы средства измерения – дата и время начала первого измерения из множества всех измерений, сведения по которым содержатся в файле, формат YYYYMMDD_HH24MISS ;

Серийный номер АСИиУ – уникальный заводской серийный номер АСИиУ, включающий марку АСИиУ, собственно серийный номер и порядковый номер АСИиУ, если по договору их изготовлено несколько штук.

Для формирования имени файла в соответствии с приведенным выше форматом в АСИиУ задается код, идентифицирующий организацию в системе ЕГАИС.

### Структура файлов данных

Формат обмена - текстовый файл с разделителями "TAB", в конце строки - символ перевода каретки. Первая строка файла - заголовки столбцов. Порядок столбцов - произвольный. Кодировка ASCII.

Каждому измерению соответствует измерение за промежуток времени, указанный в столбцах "StartDate" и "EndDate".

### Правила  формирования  файлов данных

Правила  формирования файлов данных, передаваемых АСИиУ в ЕГАИС, представлены в таблицах 1-6.

Параметры «Код вида продукции»(SpiritCode),  «Вид и наименование продукции»(ProductNameCode), «Режим работы»(Mode) указываются с использованием справочников.

Параметр «Код вида продукции»(SpiritCode) указывается в соответствии с приложением N 2 к Порядку заполнения деклараций об объемах производства, оборота и использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденному Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 марта 2006 г. N 43н "Об утверждении Порядка заполнения деклараций об объемах производства, оборота и использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 апреля 2006 г., регистрационный N 7713) ("Российская газета", N 86, 25.04.2006, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2006, N 18).

Параметр «Вид и наименование продукции»(ProductNameCode) указывается в соответствии со справочником наименований продукции, передаваемого из ЕГАИС для загрузки  в АСИиУ. Формат файла с данными справочника наименований продукции, передаваемого из ЕГАИС для  загрузки в АСИиУ, представлен в разделе 2.6.3.

Параметр «Режим работы»(Mode) может принимать следующие значения в соответствии со справочником режимов работы АСИиУ:

001- промывка АСИиУ (линии);

002- калибровка АСИиУ;

003- технологический прогон спирта;

004- производство готовой продукции;

005-остановка (выключение)  АСИиУ;

006- прием сырья (возврат);

007- прием сырья (закупка);

008- прием сырья (получение от структурного подразделения);

009-отгрузка покупателям;

010- отгрузка (для собственных нужд);

011- иные цели.

Первоначальная загрузка и обновление справочника в АСИиУ осуществляется с использованием файла с данными справочника режимов работы средств измерения, передаваемого из ЕГАИС для  загрузки в АСИиУ, описанного в разделе 2.4.4.

Формат даты "ГГГГ.ММ.ДД ЧЧ:ММ:СС". Пример: "2006.05.24 22:00:00". Допускается дата "2006.05.24 24:00:00", интерпретируется как "2006.05.25 00:00:00".

В качестве разделителя целой и дробной части чисел используется точка.

Таблица 1 Правила  формирования файлов данных, передаваемых АСИиУ, которыми оснащается технологическое оборудование для производства этилового спирта

| Наименование поля | Тип и размерность | Передаваемые данные | Режимы, в которых поля обязательно должны быть заполнены | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SensorName | Строковый (50) | Наименование средства измерения | все | В файле отражаются данные по одному средству измерения(значения данного поля во всех строках одинаковые) |
| SensorNumber | Строковый (50) | Серийный номер средства измерения | все | В файле отражаются данные по одному средству измерения (значения данного поля во всех строках одинаковые) |
| SensorDate | Дата | Дата и время оснащения основного технологического оборудования средствами измерения | все | В файле отражаются данные по одному средству измерения (значения данного поля во всех строках одинаковые) |
| ProductNameCode | Строковый (50) | Вид и наименование продукции | 003 004 006 007 008 009 010 011 | Код продукции в соответствии со справочником наименований продукции, передаваемого из ЕГАИС для загрузки в АСИиУ(таблица 7 п. 2.6.3) |
| SpiritCode | Строковый (50) | Код вида продукции | 003 004 006 007 008 009 010 011 | В соответствии с приказом Минфина РФ от 17.03.2006 N 43н |
| Mode | Строковый (50) | Режим работы (показатели измеряются и учитываются; показатели не измеряются и не учитываются (средство измерения не остановлено); показатели не измеряются и не учитываются (средство измерения остановлено)) | все | В файле отражаются данные по одному режиму работы средства измерения (значения данного поля во всех строках одинаковые). Значение из справочника режимов работы |
| StartDate | Дата | Дата и время остановки средства измерения | все |  |
| EndDate | Дата | Дата и время возобновления работы средства измерения | все |  |
| VbsStart | Числовой (18,4) | Показания средства измерения по значению «объем (в декалитрах) безводного (стопроцентного) спирта в готовом (произведенном) этиловом спирте, в том числе денатурированном этиловом спирте (денатурате)» на начало измерений. При температуре 20 градусов по Цельсию | 004 006 007 008 009 010 |  |
| VbsEnd | Числовой (18,4) | Показания средства измерения по значению «объем (в декалитрах) безводного (стопроцентного) спирта в готовом (произведенном) этиловом спирте, в том числе денатурированном этиловом спирте (денатурате)» на конец измерений. При температуре 20 градусов по Цельсию | 004 006 007 008 009 010 |  |
| AStart | Числовой (18,4) | Показания средства измерения по значению «объем (в декалитрах) готового (произведенного) этилового спирта, в том числе денатурированного этилового спирта (денатурата), нарастающим итогом (в том числе за каждые сутки) с момента оснащения средствами измерения основного технологического оборудования для производства этилового спирта, в том числе денатурированного этилового спирта (денатурата)» на начало измерений. При температуре 20 градусов по Цельсию | 004 006 007 008 009 010 |  |
| AEnd | Числовой (18,4) | Показания средства измерения по значению «объем (в декалитрах) готового (произведенного) этилового спирта, в том числе денатурированного этилового спирта (денатурата), нарастающим итогом (в том числе за каждые сутки) с момента оснащения средствами измерения основного технологического оборудования для производства этилового спирта, в том числе денатурированного этилового спирта (денатурата)» на конец измерений. При температуре 20 градусов по Цельсию | 004 006 007 008 009 010 |  |
| PercentageAlc | Числовой (3,1) | Усредненная концентрация (содержание) (в процентах к объему продукции) безводного (стопроцентного) спирта в готовом (произведенном) этиловом спирте, в том числе денатурированном этиловом спирте (денатурате) | 004 006 007 008 009 010 |  |
| Temp | Числовой (3,1) | Температура (в градусах по Цельсию) учитываемого этилового спирта, в том числе денатурированного этилового спирта (денатурата), усредненная за период измерений | 004 006 007 008 009 010 |  |
| ErrCode | Строковый (501) | Код ошибки | Все, если были ошибки |  |

Таблица 2 Правила  формирования файлов данных, передаваемых АСИиУ, которыми оснащается технологическое оборудование для производства алкогольной продукции (за исключением вина)

| Наименование поля | Тип и размерность | Передаваемые данные | Режимы, в которых поля обязательно должны быть заполнены | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SensorName | Строковый (50) | Наименование средства измерения | все | В файле отражаются данные по одному средству измерения (значения данного поля во всех строках одинаковые) |
| SensorNumber | Строковый (50) | Серийный номер средства измерения | все | В файле отражаются данные по одному средству измерения (значения данного поля во всех строках одинаковые) |
| SensorDate | Дата | Дата и время оснащения основного технологического оборудования средствами измерения | все | В файле отражаются данные по одному средству измерения (значения данного поля во всех строках одинаковые) |
| SpiritCode | Строковый (50) | Код вида продукции | 003 004 006 007 008 009 010 011 | В соответствии с приказом Минфина РФ от 17.03.2006 N 43н |
| ProductNameCode | Строковый (50) | Вид и наименование продукции | 003 004 006 007 008 009 010 011 | Код продукции в соответствии со справочником наименований продукции, передаваемого из ЕГАИС для загрузки в АСИиУ(таблица 7 п. 2.6.3) |
| Mode | Строковый (50) | Режим работы (показатели измеряются и учитываются; показатели не измеряются и не учитываются (средство измерения не остановлено); показатели не измеряются и не учитываются (средство измерения остановлено)) | Все | В файле отражаются данные по одному режиму работы средства измерения (значения данного поля во всех строках одинаковые). Значение из справочника режимов работы |
| StartDate | Дата | Дата и время остановки средства измерения | Все |  |
| EndDate | Дата | Дата и время возобновления работы средства измерения | Все |  |
| VbsStart | Числовой (18,4) | Показания средства измерения по значению «объем (в декалитрах) безводного (стопроцентного) спирта в готовой (произведенной) алкогольной продукции (за исключением вина) нарастающим итогом (в том числе за каждые сутки) с момента оснащения средствами измерения основного технологического оборудования для производства алкогольной продукции (за исключением вина)» на начало измерений. При температуре 20 градусов по Цельсию | 004 006 007 008 009 010 |  |
| VbsEnd | Числовой (18,4) | Показания средства измерения по значению «объем (в декалитрах) безводного (стопроцентного) спирта в готовой (произведенной) алкогольной продукции (за исключением вина) нарастающим итогом (в том числе за каждые сутки) с момента оснащения средствами измерения основного технологического оборудования для производства алкогольной продукции (за исключением вина)» на конец измерений. При температуре 20 градусов по Цельсию | 004 006 007 008 009 010 |  |
| AStart | Числовой (18,4) | Показания средства измерения по значению «объем (в декалитрах) готовой (произведенной) алкогольной продукции (за исключением вина) нарастающим итогом (в том числе за каждые сутки) с момента оснащения средствами измерения основного технологического оборудования для производства алкогольной продукции (за исключением вина)» на начало измерений. При температуре 20 градусов по Цельсию | 004 006 007 008 009 010 |  |
| AEnd | Числовой (18,4) | Показания средства измерения по значению «объем (в декалитрах) готовой (произведенной) алкогольной продукции (за исключением вина) нарастающим итогом (в том числе за каждые сутки) с момента оснащения средствами измерения основного технологического оборудования для производства алкогольной продукции (за исключением вина)» на конец измерений. При температуре 20 градусов по Цельсию | 004 006 007 008 009 010 |  |
| BottlesCount | Целый | Количество (в штуках) разлитой в потребительскую тару (упаковку) готовой (произведенной) алкогольной продукции (за исключением вина) | 004 |  |
| Temp | Числовой (3,1) | Температура (в градусах по Цельсию) учитываемой алкогольной продукции (за исключением вина) | 004 006 007 008 009 010 |  |
| ErrCode | Строковый (50) | Код ошибки | Все, если были ошибки |  |

Таблица 3 Правила  формирования файлов данных, передаваемых АСИиУ, которыми оснащается технологическое оборудование для производства спиртосодержащей пищевой продукции (за исключением виноматериалов)

| Наименование поля | Тип и размерность | Передаваемые данные | Режимы, в которых поля обязательно должны быть заполнены | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SensorName | Строковый (50) | Наименование средства измерения | все | В файле отражаются данные по одному средству измерения (значения данного поля во всех строках одинаковые) |
| SensorNumber | Строковый (50) | Серийный номер средства измерения | все | В файле отражаются данные по одному средству измерения (значения данного поля во всех строках одинаковые) |
| SensorDate | Дата | Дата и время оснащения основного технологического оборудования средствами измерения | все | В файле отражаются данные по одному средству измерения (значения данного поля во всех строках одинаковые) |
| ProductNameCode | Строковый (50) | Вид и наименование продукции | 003 004 006 007 008 009 010 011 | Код продукции в соответствии со справочником наименований продукции, передаваемого из ЕГАИС для загрузки в АСИиУ(таблица 7 п. 2.6.3) |
| SpiritCode | Строковый (50) | Код вида продукции | 003 004 006 007 008 009 010 011 | В соответствии с приказом Минфина РФ от 17.03.2006 N 43н |
| Mode | Строковый (50) | Режим работы (показатели измеряются и учитываются; показатели не измеряются и не учитываются (средство измерения не остановлено); показатели не измеряются и не учитываются (средство измерения остановлено)) | все | В файле отражаются данные по одному режиму работы средства измерения (значения данного поля во всех строках одинаковые). Значение из справочника режимов работы |
| StartDate | Дата | Дата и время остановки средства измерения | все |  |
| EndDate | Дата | Дата и время возобновления работы средства измерения | все |  |
| VbsStart | Числовой (18,4) | Показания средства измерения по значению «объем (в декалитрах) безводного (стопроцентного) спирта в готовой (произведенной) спиртосодержащей пищевой продукции (за исключением виноматериалов) нарастающим итогом (в том числе за каждые сутки) с момента оснащения средствами измерения основного технологического оборудования для производства спиртосодержащей пищевой продукции (за исключением виноматериалов)» на начало измерений. При температуре 20 градусов по Цельсию | 004 006 007 008 009 010 |  |
| VbsEnd | Числовой (18,4) | Показания средства измерения по значению «объем (в декалитрах) безводного (стопроцентного) спирта в готовой (произведенной) спиртосодержащей пищевой продукции (за исключением виноматериалов) нарастающим итогом (в том числе за каждые сутки) с момента оснащения средствами измерения основного технологического оборудования для производства спиртосодержащей пищевой продукции (за исключением виноматериалов)» на конец измерений. При температуре 20 градусов по Цельсию | 004 006 007 008 009 010 |  |
| AStart | Числовой (18,4) | Показания средства измерения по значению «объем (в декалитрах) готовой (произведенной) спиртосодержащей пищевой продукции (за исключением виноматериалов) нарастающим итогом (в том числе за каждые сутки) с момента оснащения средствами измерения основного технологического оборудования для производства спиртосодержащей пищевой продукции (за исключением виноматериалов)» на начало измерений. При температуре 20 градусов по Цельсию | 004 006 007 008 009 010 |  |
| AEnd | Числовой (18,4) | Показания прибора по значению «объем (в декалитрах) готовой (произведенной) спиртосодержащей пищевой продукции (за исключением виноматериалов) нарастающим итогом (в том числе за каждые сутки) с момента оснащения средствами измерения основного технологического оборудования для производства спиртосодержащей пищевой продукции (за исключением виноматериалов)» на конец измерений. При температуре 20 градусов по Цельсию | 004 006 007 008 009 010 |  |
| PercentageAlc | Числовой (3,1) | Усредненная концентрация (содержание) (в процентах к объему продукции) безводного (стопроцентного) спирта в готовой (произведенной) спиртосодержащей пищевой продукции (за исключением виноматериалов) | 004 006 007 008 009 010 |  |
| BottlesCount | Целый | Количество (в штуках) разлитой в потребительскую тару (упаковку) готовой (произведенной) спиртосодержащей пищевой продукции (за исключением виноматериалов) | 004 006 007 008 009 010 |  |
| Temp | Числовой (3,1) | Температура (в градусах по Цельсию) учитываемой спиртосодержащей пищевой продукции (за исключением виноматериалов) | Все, если были ошибки |  |
| ErrCode | Строковый (50) | Код ошибки |  |  |

Таблица 4 Правила  формирования файлов данных, передаваемых АСИиУ, которыми оснащается технологическое оборудование для производства спиртосодержащей непищевой продукции

| Наименование поля | Тип и размерность | Передаваемые данные | Режимы, в которых поля обязательно должны быть заполнены | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SensorName | Строковый (50) | Наименование средства измерения | все | В файле отражаются данные по одному средству измерения (значения данного поля во всех строках одинаковые) |
| SensorNumber | Строковый (50) | Серийный номер средства измерения | все | В файле отражаются данные по одному средству измерения (значения данного поля во всех строках одинаковые) |
| SensorDate | Дата | Дата и время оснащения основного технологического оборудования средствами измерения | все | В файле отражаются данные по одному средству измерения (значения данного поля во всех строках одинаковые) |
| ProductNameCode | Строковый (50) | Вид и наименование продукции | 003 004 006 007 008 009 010 011 | Код продукции в соответствии со справочником наименований продукции, передаваемого из ЕГАИС для загрузки в АСИиУ(таблица 7 п. 2.6.3) |
| SpiritCode | Строковый (50) | Код вида продукции | 003 004 006 007 008 009 010 011 | В соответствии с приказом Минфина РФ от 17.03.2006 N 43н |
| Mode | Строковый (50) | Режим работы (показатели измеряются и учитываются; показатели не измеряются и не учитываются (средство измерения не остановлено); показатели не измеряются и не учитываются (средство измерения остановлено)) | Все | В файле отражаются данные по одному режиму работы средства измерения (значения данного поля во всех строках одинаковые). Значение из справочника режимов работы |
| StartDate | Дата | Дата и время остановки средства измерения | все |  |
| EndDate | Дата | Дата и время возобновления работы средства измерения | все |  |
| VbsStart | Числовой (18,4) | Показания средства измерения по значению «объем (в декалитрах) безводного (стопроцентного) спирта в готовой (произведенной) спиртосодержащей непищевой продукции нарастающим итогом (в том числе за каждые сутки) с момента оснащения средствами измерения основного технологического оборудования для производства спиртосодержащей непищевой продукции» на начало измерений. При температуре 20 градусов по Цельсию | 004 006 007 008 009 010 |  |
| VbsEnd | Числовой (18,4) | Показания средства измерения по значению «объем (в декалитрах) безводного (стопроцентного) спирта в готовой (произведенной) спиртосодержащей непищевой продукции нарастающим итогом (в том числе за каждые сутки) с момента оснащения средствами измерения основного технологического оборудования для производства спиртосодержащей непищевой продукции» на конец измерений. При температуре 20 градусов по Цельсию | 004 006 007 008 009 010 |  |
| PercentageAlc | Числовой (3,1) | Усредненная концентрация (содержание) (в процентах к объему продукции) безводного (стопроцентного) спирта в готовой (произведенной) спиртосодержащей непищевой продукции | 004 006 007 008 009 010 |  |
| BottlesCount | Целый | Количество (в штуках) разлитой в потребительскую тару (упаковку) готовой (произведенной) спиртосодержащей непищевой продукции | 004 |  |
| Temp | Числовой (3,1) | Температура (в градусах по Цельсию) учитываемой спиртосодержащей непищевой продукции | 004 006 007 008 009 010 |  |
| ErrCode | Строковый (50) | Код ошибки | Все, если были ошибки |  |

Таблица 5 Правила  формирования файлов данных, передаваемых АСИиУ, которыми оснащается технологическое оборудование для производства вина (за исключением натурального вина) и (или) виноматериалов

| Наименование поля | Тип и размерность | Передаваемые данные | Режимы, в которых поля обязательно должны быть заполнены | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SensorName | Строковый (50) | Наименование средства измерения | все | В файле отражаются данные по одному средству измерения (значения данного поля во всех строках одинаковые) |
| SensorNumber | Строковый (50) | Серийный номер средства измерения | все | В файле отражаются данные по одному средству измерения (значения данного поля во всех строках одинаковые) |
| SensorDate | Дата | Дата и время оснащения основного технологического оборудования средствами измерения | все | В файле отражаются данные по одному средству измерения (значения данного поля во всех строках одинаковые) |
| ProductNameCode | Строковый (50) | Вид и наименование продукции | 003 004 006 007 008 009 010 011 | Код продукции в соответствии со справочником наименований продукции, передаваемого из ЕГАИС для загрузки в АСИиУ(таблица 7 п. 2.6.3) |
| SpiritCode | Строковый (50) | Код вида продукции | 003 004 006 007 008 009 010 011 | В соответствии с приказом Минфина РФ от 17.03.2006 N 43н |
| Mode | Строковый (50) | Режим работы (показатели измеряются и учитываются; показатели не измеряются и не учитываются (средство измерения не остановлено); показатели не измеряются и не учитываются (средство измерения остановлено)) | все | В файле отражаются данные по одному режиму работы средства измерения (значения данного поля во всех строках одинаковые). Значение из справочника режимов работы |
| StartDate | Дата | Дата и время остановки средства измерения | все |  |
| EndDate | Дата | Дата и время возобновления работы средства измерения | все |  |
| AStart | Числовой (18,4) | Показания средства измерения по значению «объем (в декалитрах) готового (произведенного) вина (за исключением натурального вина, в том числе игристого вина, газированного вина, шипучего вина, шампанского) и (или) виноматериалов нарастающим итогом (в том числе за каждые сутки) с момента оснащения средствами измерения основного технологического оборудования для производства вина (за исключением натурального вина, в том числе игристого вина, газированного вина, шипучего вина, шампанского) и (или) виноматериалов» на начало измерений. При температуре 20 градусов по Цельсию | 004 006 007 008 009 010 |  |
| AEnd | Числовой (18,4) | Показания средства измерения по значению «объем (в декалитрах) готового (произведенного) вина (за исключением натурального вина, в том числе игристого вина, газированного вина, шипучего вина, шампанского) и (или) виноматериалов нарастающим итогом (в том числе за каждые сутки) с момента оснащения средствами измерения основного технологического оборудования для производства вина (за исключением натурального вина, в том числе игристого вина, газированного вина, шипучего вина, шампанского) и (или) виноматериалов» на конец измерений, дал. При температуре 20 градусов по Цельсию | 004 006 007 008 009 010 |  |
| BottlesCount | Целый | Количество (в штуках) разлитого в потребительскую тару (упаковку) готового (произведенного) вина (за исключением натурального вина, в том числе игристого вина, газированного вина, шипучего вина, шампанского) | 004 |  |
| Temp | Числовой (3,1) | Температура (в градусах по Цельсию) учитываемого вина (за исключением натурального вина, в том числе игристого вина, газированного вина, шипучего вина, шампанского) | 004 006 007 008 009 010 |  |
| ErrCode | Строковый (50) | Код ошибки | Все, если были ошибки |  |

Таблица 6 Правила  формирования файлов данных, передаваемых АСИиУ, которыми оснащается технологическое оборудование для производства натурального вина

| Наименование поля | Тип и размерность | Передаваемые данные | Режимы, в которых поля обязательно должны быть заполнены | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SensorName | Строковый (50) | Наименование средства измерения | все | В файле отражаются данные по одному средству измерения (значения данного поля во всех строках одинаковые) |
| SensorNumber | Строковый (50) | Серийный номер средства измерения | все | В файле отражаются данные по одному средству измерения (значения данного поля во всех строках одинаковые) |
| SensorDate | Дата | Дата и время оснащения основного технологического оборудования средствами измерения | все | В файле отражаются данные по одному средству измерения (значения данного поля во всех строках одинаковые) |
| ProductNameCode | Строковый (50) | Вид и наименование продукции | 004 | Код продукции в соответствии со справочником наименований продукции, передаваемого из ЕГАИС для загрузки в АСИиУ(таблица 7 п. 2.6.3) |
| SpiritCode | Строковый (50) | Код вида продукции | 004 | В соответствии с приказом Минфина РФ от 17.03.2006 N 43н |
| Mode | Строковый (50) | Режим работы (показатели измеряются и учитываются; показатели не измеряются и не учитываются (средство измерения не остановлено); показатели не измеряются и не учитываются (средство измерения остановлено)) | все | В файле отражаются данные по одному режиму работы средства измерения (значения данного поля во всех строках одинаковые). Значение из справочника режимов работы |
| StartDate | Дата | Дата и время остановки средства | все |  |
| EndDate | Дата | Дата и время возобновления | все |  |
| BottlesCount | Целый | Количество (в штуках) разлитого в потребительскую тару (упаковку) готового (произведенного) натурального вина, в том числе игристого вина, газированного вина, шипучего вина, шампанского | 004 |  |
| ErrCode | Строковый (50) | Код ошибки | Все, если были ошибки |  |

## Правила  формирования файлов данных, передаваемых из ЕГАИС для  загрузки в АСИиУ

### Правила  формирования  наименования файлов

Имя файла должно иметь следующий формат:

<Тип данных> + «_»+ <Дата и время формирования файла>,

где:

Тип данных – аббревиатура наименования типа данных. Предусмотрены следующие типы данных:

SNP – справочник наименований продукции;

SRR - справочник режимов работы автоматических средств измерений и учёта концентрации объёма безводного спирта в готовой продукции, объёма готовой продукции.

Дата и время формирования файла в формате YYDDMM_HH24MISS.

### Структура  файлов данных

Формат обмена - текстовый файл с разделителями "TAB" в конце строки - символ перевода каретки. Первая строка файла - заголовки столбцов. Порядок столбцов - произвольный. Кодировка ASCII.

### Правила  формирования  файла с данными справочника наименований продукции, передаваемого из ЕГАИС для  загрузки в АСИиУ

Код вида продукции указывается в соответствии с приложением N 2 к Порядку заполнения деклараций об объемах производства, оборота и использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденному Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 марта 2006 г. N 43н.

Таблица 7 Формат и правила  формирования  файла с данными справочника наименований продукции, передаваемого из ЕГАИС для загрузки АСИиУ

| Наименование поля | Тип и размерность | Передаваемые данные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ProductCode | Строковый (50) | Код продукции |  |
| ProductGroupCode | Строковый (50) | Код вида продукции | В соответствии с приказом Минфина РФ от 17.03.2006 N 43н |
| ProductName | Строковый (200) | Наименование продукции |  |

### Формат файла с данными справочника режимов работы автоматических средств измерений и учёта концентрации объёма безводного спирта в готовой продукции, объёма готовой продукции, передаваемого из ЕГАИС для  загрузки в АСИиУ

Загружается однократно, перед началом эксплуатации системы, а также в случае изменения справочника режимов работы АСИиУ в системе ЕГАИС.

Таблица 8 Формат  файла с данными справочника режимов работы средств измерения и учета, передаваемого из ЕГАИС для загрузки в АСИиУ

| Наименование поля | Тип и размерность | Передаваемые данные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Code | Строковый (50) | Код режима работы |  |
| Mode | Строковый (50) | Наименование режима работы |  |